## Slide 1: Peta Karnaugh
Terakhir kali kita melihat aplikasi logika Boolean untuk desain sirkuit.
  Operasi dasar Boolean adalah AND, OR dan NOT.
  Operasi ini dapat digabungkan untuk membentuk ekspresi kompleks, yang juga dapat langsung diterjemahkan ke dalam rangkaian perangkat keras.
  Aljabar Boolean membantu kita menyederhanakan ekspresi dan sirkuit.
Hari ini kita akan melihat teknik grafis untuk menyederhanakan ekspresi menjadi jumlah produk yang minimal (MSP) formulir:
  Ada jumlah minimal istilah produk dalam ekspresi.
  Setiap istilah memiliki jumlah literal minimal.
Dari segi sirkuit, ini mengarah pada implementasi dua tingkat minimal .

## Slide 2: Menata ulang tabel kebenaran
Fungsi dua variabel memiliki empat kemungkinan minterm. Kita dapat mengatur ulang minterm ini menjadi peta Karnaugh .
Sekarang kita dapat dengan mudah melihat minterm mana yang mengandung literal umum.
  Minterm di ruas kiri dan kanan masing-masing berisi y' dan y .
  Minterms di baris atas dan bawah masing-masing berisi x' dan x .

## Slide 3: Penyederhanaan peta Karnaugh
Bayangkan jumlah minterm dua variabel:
x'y' + x'y
Kedua minterm ini muncul di baris atas peta Karnaugh, yang berarti keduanya mengandung x' literal .
Apa yang terjadi jika Anda menyederhanakan ekspresi ini menggunakan aljabar Boolean?
x'y' + x'y = x'(y' + y) [ Distributif ]
= x'  1 [ y + y' = 1 ]
= x' [ x  1 = x ]

## Slide 4: Contoh dua variabel lainnya
Contoh ekspresi lainnya adalah x'y + xy .
  Kedua minterms muncul di sisi kanan, di mana y tidak dilengkapi.
  Jadi, kita dapat mereduksi x'y + xy menjadi hanya y .
Bagaimana dengan x'y' + x'y + xy ?
  Kami memiliki x'y' + x'y di baris atas, sesuai dengan x' .
  Ada juga x'y + xy di sisi kanan, sesuai dengan y .
  Seluruh ekspresi ini dapat direduksi menjadi x' + y .

## Slide 5: Peta Karnaugh tiga variabel
Untuk ekspresi tiga variabel dengan input x, y, z, susunan minterm lebih rumit:
Cara lain untuk memberi label K-map (gunakan mana saja yang Anda suka):

## Slide 6: Kenapa urutannya lucu?
Dengan pengurutan ini, setiap kelompok 2, 4 atau 8 kotak yang berdekatan pada peta berisi literal umum yang dapat difaktorkan.
"Kedekatan" termasuk membungkus sisi kiri dan kanan:
Kami akan menggunakan properti kotak yang berdekatan ini untuk melakukan penyederhanaan kami.
x'y'z + x'yz
= x'z(y' + y)
= x'z  1
= x'z
  x'y'z' + xy'z' + x'yz' + xyz'
  = z'(x'y' + xy' + x'y + xy)
  = z'(y'(x' + x) + y(x' + x))
  = z'(y'+y)
  = z'

## Slide 7: Contoh penyederhanaan K-map
Mari kita pertimbangkan untuk menyederhanakan f(x,y,z) = xy + y'z + xz .
Pertama, Anda harus mengonversi ekspresi ke dalam bentuk penjumlahan minterms, jika belum.
  Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan membuat tabel kebenaran untuk fungsi tersebut, dan kemudian membacakan mintermnya.
  Anda dapat menulis literal atau menggunakan singkatan minterm.
Berikut adalah tabel kebenaran dan jumlah minterms untuk contoh kita:
f(x,y,z) = x'y'z + xy'z + xyz' + xyz
= m 1 + m 5 + m 6 + m 7

## Slide 8: Ekspresi yang tidak disederhanakan
Anda juga dapat mengonversi ekspresi menjadi jumlah minterm dengan aljabar Boolean.
  Terapkan hukum distributif secara terbalik untuk menambahkan variabel yang hilang.
  Sangat sedikit orang yang benar-benar melakukan ini, tetapi kadang-kadang berguna.
Dalam kedua kasus, kami sebenarnya "menyederhanakan" ekspresi contoh kami.
  Ekspresi yang dihasilkan lebih besar dari yang asli!
  Tetapi memiliki semua minterm individual memudahkan untuk menggabungkannya dengan K-map.
xy + y'z + xz = (xy  1) + (y'z  1) + (xz  1)
= (xy  (z' + z)) + (y'z  (x' + x)) + (xz  (y' + y))
= (xyz' + xyz) + (x'y'z + xy'z) + (xy'z + xyz)
= xyz' + xyz + x'y'z + xy'z

## Slide 9: Membuat contoh K-map
Selanjutnya adalah menggambar dan mengisi K-map.
  Letakkan 1 di peta untuk setiap minterm, dan 0 di kotak lainnya.
  Anda dapat menggunakan produk minterm atau singkatan untuk menunjukkan di mana 1s dan 0s berada.
Dalam contoh kita, kita dapat menulis f(x,y,z) dalam dua cara yang setara.
Dalam kedua kasus tersebut, K-map yang dihasilkan ditunjukkan di bawah ini.
f(x,y,z) = x'y'z + xy'z + xyz' + xyz
f(x,y,z) = m 1 + m 5 + m 6 + m 7

## Slide 10: K-maps dari tabel kebenaran
Anda juga dapat mengisi K-map langsung dari tabel kebenaran.
  Output pada baris i dari tabel masuk ke m i persegi dari K-map.
  Ingat bahwa kolom paling kanan dari K-map adalah "switched".

## Slide 11
 | ~Y~Z | ~YZ | YZ | Y~z
~X |  |  |  | 
X |  |  |  | 

## Slide 12: Mengelompokkan minterm bersama-sama
Langkah paling sulit adalah mengelompokkan semua 1 di K-map.
  Buat persegi panjang di sekitar kelompok satu, dua, empat atau delapan 1s.
  Semua angka 1 di peta harus disertakan dalam setidaknya satu persegi panjang.
  Jangan sertakan salah satu dari 0 .
Setiap kelompok sesuai dengan satu istilah produk. Untuk hasil paling sederhana:
  Buat persegi panjang sesedikit mungkin, untuk meminimalkan jumlah produk dalam ekspresi akhir.
  Buat setiap persegi panjang sebesar mungkin, untuk meminimalkan jumlah literal di setiap suku.
  Tidak apa-apa jika persegi panjang tumpang tindih, jika itu membuatnya lebih besar.

## Slide 13: Membaca MSP dari K-map
Akhirnya, Anda dapat menemukan MSP.
  Setiap persegi panjang sesuai dengan satu istilah produk.
  Produk ditentukan dengan menemukan literal umum dalam persegi panjang itu.
Untuk contoh kami, kami menemukan bahwa xy + y'z + xz = y'z + xy . (Ini adalah salah satu hukum aljabar tambahan dari terakhir kali.)

## Slide 14: Latihan K-map 1
Sederhanakan jumlah minterm m 1 + m 3 + m 5 + m 6 .

## Slide 15: Solusi untuk latihan K-map 1
Berikut adalah K-map yang terisi, dengan semua grup ditampilkan.
  Kelompok magenta dan hijau tumpang tindih, yang membuat masing-masing menjadi sebesar mungkin.
  Minterm m 6 berada dalam satu grup dengan kesendiriannya.
MSP terakhir di sini adalah x'z + y'z + xyz' .

## Slide 16: K-map empat variabel
Kita juga bisa melakukan ekspresi empat variabel!
  Minterm di kolom ketiga dan keempat, dan di baris ketiga dan keempat, dibalik.
  Sekali lagi, ini memastikan bahwa kotak yang berdekatan memiliki literal yang sama.
Pengelompokan minterm mirip dengan kasus tiga variabel, tetapi:
  Anda dapat memiliki grup persegi panjang dengan 1, 2, 4, 8 atau 16 minterms.
  Anda dapat membungkus keempat sisinya.

## Slide 17: Contoh: Sederhanakan m 0 +m 2 +m 5 +m 8 +m 10 +m 13
Ekspresi sudah merupakan jumlah minterms, jadi inilah K-mapnya:
Kita dapat membuat grup berikut, menghasilkan MSP x'z' + xy'z .

## Slide 18: K-maps bisa rumit!
Mungkin tidak selalu ada MSP yang unik . K-map di bawah ini menghasilkan dua MSP yang valid dan setara, karena ada dua kemungkinan cara untuk memasukkan minterm m 7 .
Ingatlah bahwa grup yang tumpang tindih dimungkinkan, seperti yang ditunjukkan di atas.
y'z + yz' + xy
y'z + yz' + xz

## Slide 19: Implikator utama
Tantangan dalam menggunakan K-maps adalah memilih grup yang tepat. Jika Anda tidak meminimalkan jumlah grup dan memaksimalkan ukuran setiap grup:
  Ekspresi yang Anda hasilkan akan tetap sama dengan yang asli.
  Tapi itu tidak akan menjadi jumlah minimal produk.
Apa pendekatan yang baik untuk menemukan MSP yang sebenarnya?
Pertama, temukan semua kemungkinan pengelompokan terbesar dari 1s.
  Ini disebut implikan utama .
  MSP terakhir akan berisi subset dari implikan utama ini.
Berikut adalah contoh peta Karnaugh dengan implikan prima yang ditandai:

## Slide 20: Implikator utama esensial
Jika ada grup yang berisi minterm yang tidak juga dicakup oleh grup lain yang tumpang tindih, maka itu adalah implikan prima yang esensial .
Implikator utama esensial harus muncul di MSP, karena mengandung minterm yang tidak termasuk dalam istilah lain.
Contoh kita hanya memiliki dua implikan utama yang esensial:
  merah ( w'y' ) sangat penting, karena m 0 , m 1 dan m 4 .
  hijau ( wx'y ) sangat penting, karena m 10 .

## Slide 21: Meliputi minterm lainnya
Terakhir, pilih sesedikit mungkin implikan utama lainnya seperlunya untuk memastikan bahwa semua minterm tercakup.
Setelah memilih persegi panjang merah dan hijau dalam contoh kita, hanya ada dua minterm yang tersisa untuk dibahas, m 13 dan m 15 .
  Keduanya termasuk dalam implikan prima biru, wxz .
  MSP yang dihasilkan adalah w'y' + wxz + wx'y .
Kelompok hitam dan kuning tidak diperlukan, karena semua minterm tercakup oleh tiga kelompok lainnya.

## Slide 22: Latihan K-map 2
Sederhanakan untuk K-map berikut:

## Slide 23: Solusi untuk latihan K-map 2
Sederhanakan untuk K-map berikut:
Semua implikan prima dilingkari.
Implikator prima esensial adalah xz' , wx dan yz .
MSP adalah xz' + wx + yz .
(Termasuk grup xy akan berlebihan.)

## Slide 24: Saya tidak peduli!
Anda tidak selalu membutuhkan semua 2 n kombinasi input dalam fungsi n-variabel.
  Jika Anda dapat menjamin bahwa kombinasi input tertentu tidak pernah terjadi.
  Jika beberapa keluaran tidak digunakan di rangkaian lainnya.
Kami menandai keluaran not-care dalam tabel kebenaran dan K-maps dengan Xs.
Dalam K-map, setiap X dapat dianggap sebagai 0 atau 1. Anda harus memilih interpretasi yang paling memungkinkan penyederhanaan.

## Slide 25: Latihan K-map 3
Temukan MSP untuk
f(w,x,y,z) = m( 0,2,4,5,8,14,15 ), d(w,x,y,z) = m(7,10,13
Notasi ini berarti bahwa kombinasi input wxyz = 0111, 1010 dan 1101 (sesuai dengan minterm m 7 , m 10 dan m 13 ) tidak digunakan.

## Slide 26: Solusi untuk latihan K-map 3
Temukan MSP untuk:
f(w,x,y,z) = m( 0,2,4,5,8,14,15 ), d(w,x,y,z) = m(7,10,13
Semua implikan prima dilingkari. Kita dapat memperlakukan X sebagai 1 jika kita mau, jadi grup merah mencakup dua X, dan grup biru muda mencakup satu X.
Satu- satunya implikan prima yang esensial adalah x'z' . Kelompok merah tidak esensial karena minterm di dalamnya juga muncul di kelompok lain.
MSP adalah x'z' + wxy + w'xy' . Ternyata kelompok merah itu berlebihan; kita dapat mencakup semua minterms di peta tanpa itu.

## Slide 27: Ringkasan
K-maps adalah alternatif aljabar untuk menyederhanakan ekspresi.
  Hasilnya adalah jumlah produk minimal , yang mengarah ke sirkuit dua tingkat minimal.
  Sangat mudah untuk menangani kondisi tidak peduli.
  K-maps benar-benar hanya bagus untuk penyederhanaan manual dari ekspresi kecil... tapi itu cukup bagus untuk CS231!
Hal-hal yang perlu diingat:
  Ingat urutan minterm yang benar di K-map.
  Saat mengelompokkan, Anda dapat membungkus semua sisi K-map, dan grup Anda dapat tumpang tindih.
  Buat persegi panjang sesedikit mungkin, tetapi buatlah masing-masing sebesar mungkin. Ini mengarah pada istilah produk yang lebih sedikit, tetapi lebih sederhana.
  Mungkin ada lebih dari satu solusi yang valid.

## Slide 28: Contoh: Tampilan Tujuh Segmen
 | A | B | C | D | E
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
X |  |  |  |  | X
X |  |  |  |  | X
X |  |  |  |  | X
X |  |  |  |  | X
X |  |  |  |  | X
X |  |  |  |  | X
d
Meja untuk e
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 0 | 0 | 1
01 | 0 | 0 | 0 | 1
11 | X | X | X | X
10 | 1 | 0 | X | X
CD' + B'D'
Asumsi: Input mewakili digit legal (0-9)
Input: digit yang dikodekan sebagai 4 bit: ABCD

## Slide 29: Contoh: Tampilan Tujuh Segmen
 | A | B | C | D | E
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
X |  |  |  |  | X
X |  |  |  |  | X
X |  |  |  |  | X
X |  |  |  |  | X
X |  |  |  |  | X
X |  |  |  |  | X
d
Meja untuk
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 0 | 1 | 1
01 | 0 | 1 | 1 | 1
11 | X | X | X | X
10 | 1 | 1 | X | X
A + C + BD + B'D'
Asumsi: Input mewakili digit legal (0-9)